Утвержден

от « » 2013 г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«КАМЕНЩИК»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

КАМЕНЩИК

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Выполнение работ по кладке, ремонту и монтажу каменных конструкций |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Реконструкция, монтаж, ремонт и строительство каменных конструкций различного назначения с применением ручной и частично механизированной обработки и кладки. |
| Группа занятий: |
| 7113 | Камнетесы и обработчики камня |  |  |
| 7122 | Каменщики (по кирпичу и камню) и плиточники |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 45 | Строительство |
| 74 | Технические испытания, исследования и сертификация |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности) |
| --- |
| Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Кладка каменных конструкций | 2-6 | Кладка каменных конструкций каменщиком 2 разряда | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Кладка каменных конструкций каменщиком 3 разряда | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Кладка каменных конструкций каменщиком 4 разряда | А/03.4 | 4 |
|  |  |  | Кладка каменных конструкций каменщиком 5 разряда | А/04.5 | 5 |
|  |  |  | Кладка каменных конструкций каменщиком 6 разряда | А/05.6 | 6 |
| B | Ремонт каменных конструкций | 2-6 | Ремонт каменных конструкций каменщиком 2 разряда | B/01.2 | 2 |
|  |  |  | Ремонт каменных конструкций каменщиком 3 разряда | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт каменных конструкций каменщиком 4 разряда | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт каменных конструкций каменщиком 5 разряда | B/04.5 | 5 |
|  |  |  | Ремонт каменных конструкций каменщиком 6 разряда | B/05.6 | 6 |
| C | Монтаж каменных конструкций | 2-4 | Монтаж каменных конструкций каменщиком 2 разряда | C/01.2 | 2 |
|  |  |  | Монтаж каменных конструкций каменщиком 3 разряда | C/02.3 | 3 |
|  |  |  | Монтаж каменных конструкций каменщиком 4 разряда | C/03.4 | 4 |
| D | Гидроизоляция каменных конструкций | 3 | Гидроизоляция каменных конструкций каменщиком 3 разряда | D/01.3 | 3 |
| E | Кладка стен с одновременной облицовкой | 4-6 | Кладка стен с одновременной облицовкой каменщиком 4 разряда | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Кладка стен с одновременной облицовкой каменщиком 5 разряда | E/02.5 | 5 |
|  |  |  | Кладка стен с одновременной облицовкой каменщиком 6 разряда | E/03.6 | 6 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция: |
| Наименование | Кладка каменных конструкций | Код | А | Уровень квалификации | 2-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Каменщик |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 12680 (Каменщик). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: – рабочий 2 разряда - выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов - не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |
|  | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7113 | Камнетесы и обработчики камня |
|  | 7122 | Каменщики (по кирпичу и камню) и плиточники |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Каменщик (2-й разряд) |
|  |  | Каменщик (3-й разряд) |
|  |  | Каменщик (4-й разряд) |
|  |  | Каменщик (5-й разряд) |
|  |  | Каменщик (6-й разряд) |
|  |  | Камнетес (2-й разряд) |
|  |  | Камнетес (3-й разряд) |
|  |  | Камнетес (4-й разряд) |
|  |  | Камнетес (5-й разряд) |
|  |  | Камнетес (6-й разряд) |
| ОКНПО | 150301 | Каменщик |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Кладка каменных конструкций каменщиком 2 разряда | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Кладка каменных конструкций |
| Необходимые умения | Кладка кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. |
|  | Пробивка гнёзд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. |
|  | Засыпка каналов или коробов порошкообразными материалами или минеральной ватой. |
|  | Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных и других грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки. |
| Необходимые знания | Основные виды стеновых материалов. |
|  | Виды стропов и захватных приспособлений. |
|  | Способы приготовления растворов. |
|  | Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов. |
|  | Способы пробивки гнёзд и отверстий в кладке. |
|  | Основные виды такелажной оснастки. |
|  | Правила перемещения и складирования грузов малой массы. |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |
|  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, угольник, строительный уровень, лоток, совок, шлямбур, кувалда, скарпель, лом, кирка, приспособления для строповки |
|  | Предметы труда: кирпичи, кладочные растворы, песок, минеральные вяжущие, вода, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие и рыхлые теплоизоляционные материалы |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 2 разряда |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Кладка каменных конструкций каменщиком 3 разряда | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Кладка каменных конструкций |
| Необходимые умения | Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки. |
|  | Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. |
|  | Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. |
|  | Заполнение каркасных стен. |
|  | Устройство цементной стяжки. |
|  | Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного инструмента. |
|  | Разборка кладки мостовых опор с помощью механизированного инструмента. |
|  | Пробивка гнезд, борозд и отверстий механизированным инструментом. |
| Необходимые знания | Основные свойства стеновых материалов и растворов. |
|  | Простые системы кладки и перевязки швов. |
|  | Правила работы пневматическим и электрифицированным инструментом. |
|  | Приемы кладки простых стен. |
|  | Способы расстелания растворов на стене, раскладка кирпича и забутки. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |
|  | Средства труда: Кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, трамбовки, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, приспособления для строповки, опалубка. |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, бутовый камень, рулонные гидроизоляционные материалы, битумные мастики |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 3 разряда |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Кладка каменных конструкций каменщиком 4 разряда | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Кладка каменных конструкций |
| Необходимые умения | Кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки. |
|  | Кладка простых стен с одновременной облицовкой. |
|  | Кладка простых стен облегченных конструкций. |
|  | Устройство перегородок из кирпича, а также из гипсошлаковых и других плит. |
|  | Разборка кирпичных сводов всех видов. |
|  | Расшивка швов ранее выложенной кладки. |
|  | Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. |
|  | Укладка стальных элементов и деталей в кладку. |
|  | Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покрытий. |
|  | Кладка стен и фундаментов из бутового камня под лопатку. |
|  | Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения. |
|  | Кладка конструкций из стеклоблоков. Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита. |
| Необходимые знания | Способы кладки стен средней сложности. |
|  | Способы кладки простых стен с одновременной облицовкой. |
|  | Способы кладки стен облегченных конструкций. |
|  | Способы кладки из стеклоблоков. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, трамбовки, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, приспособления для строповки, кувалда, молоток-кулачок, швабровка, опалубка, |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, бутовый камень, арматура, стеклоблоки, стеклопрофилит, сборные железобетонные элементы, гипсовые и гипсошлаковые плиты, |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 4 разряда |

| 3.1.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Кладка каменных конструкций каменщиком 5 разряда | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Кладка каменных конструкций |
| Необходимые умения | Кладка под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен. |
|  | Кладка с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку. |
|  | Перекладка клинчатых перемычек с разборкой старой кладки. |
|  | Кладка колодцев переменного сечения и коллекторов круглого и шатрового сечения. |
|  | Кладка клинчатых перемычек. |
|  | Кладка стен облегчённых конструкций средней сложности и сложных. |
|  | Кладка стен средней сложности и сложных с одновременной облицовкой. |
|  | Фигурная тёска кирпича. |
|  | Кладка карнизов. |
|  | Кладка колонн прямоугольного сечения. |
| Необходимые знания | Способы кладки сложных стен |
|  | Способы кладки стен средней сложности и сложных. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, швабровка, шнуры, шаблоны, опалубка |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная кладка, арматура, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные мате- риалы, легкий бетон, бетонные, керамические, силикатобетонные и плиты из природного камня, стальные скобы, крюки, проволока |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 5 разряда |

| 3.1.5. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Кладка каменных конструкций каменщиком 6 разряда | Код | A/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Кладка каменных конструкций |
| Необходимые умения | Кладка и реставрационный ремонт особо сложных каменных конструкций, сводов и арок (в том числе и с одновременной облицовкой). |
|  | Кладка колонн круглого и переменного сечения. |
| Необходимые знания | Способы кладки особо сложных конструкций, их возведения и раскружаливания. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, хорошая координация движения, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, швабровка, шнуры, шаблоны, опалубка |
|  | Предметы труда: Кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная кладка, арматура, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, легкий бетон, бетонные, керамические, силикатобетонные и плиты из природного камня, стальные скобы, крюки, проволока |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 6 разряда |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Ремонт каменных конструкций | Код | B | Уровень квалификации | 2-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Каменщик |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 12680 (Каменщик). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: – рабочий 2 разряда - выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов - не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |
|  | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7113 | Камнетесы и обработчики камня |
|  | 7122 | Каменщики (по кирпичу и камню) и плиточники |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Каменщик (2-й разряд) |
|  |  | Каменщик (3-й разряд) |
|  |  | Каменщик (4-й разряд) |
|  |  | Каменщик (5-й разряд) |
|  |  | Каменщик (6-й разряд) |
|  |  | Камнетес (2-й разряд) |
|  |  | Камнетес (3-й разряд) |
|  |  | Камнетес (4-й разряд) |
|  |  | Камнетес (5-й разряд) |
|  |  | Камнетес (6-й разряд) |
| ОКНПО | 150301 | Каменщик |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ремонт каменных конструкций каменщиком 2 разряда | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ремонт каменных конструкций |
| Необходимые умения | Кладка кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. |
|  | Пробивка гнёзд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. |
|  | Засыпка каналов или коробов порошкообразными материалами или минеральной ватой. |
|  | Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных и других грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки. |
| Необходимые знания | Основные виды стеновых материалов. |
|  | Виды стропов и захватных приспособлений. |
|  | Способы приготовления растворов. |
|  | Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов. |
|  | Способы пробивки гнёзд и отверстий в кладке. |
|  | Основные виды такелажной оснастки. |
|  | Правила перемещения и складирования грузов малой массы. |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |
|  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, угольник, строительный уровень, лоток, совок, шлямбур, кувалда, скарпель, лом, кирка, приспособления для строповки |
|  | Предметы труда: кирпичи, кладочные растворы, песок, минеральные вяжущие, вода, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие и рыхлые теплоизоляционные материалы |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 2 разряда |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ремонт каменных конструкций каменщиком 3 разряда | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ремонт каменных конструкций |
| Необходимые умения | Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки. |
|  | Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. |
|  | Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. |
|  | Заполнение каркасных стен. |
|  | Устройство цементной стяжки. |
|  | Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного инструмента. |
|  | Разборка кладки мостовых опор с помощью механизированного инструмента. |
|  | Пробивка гнезд, борозд и отверстий механизированным инструментом. |
| Необходимые знания | Основные свойства стеновых материалов и растворов/ |
|  | Простые системы кладки и перевязки швов. |
|  | Правила работы пневматическим и электрифицированным инструментом. |
|  | Приемы кладки простых стен. |
|  | Способы расстелания растворов на стене, раскладка кирпича и забутки. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |
|  | Средства труда: Кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, трамбовки, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, приспособления для строповки, опалубка. |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, бутовый камень, рулонные гидроизоляционные материалы, битумные мастики |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 3 разряда |
| Трудовая функция |
| Наименование | Ремонт каменных конструкций каменщиком 4 разряда | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ремонт каменных конструкций |
| Необходимые умения |  |
|  | Ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с соблюдением перевязки швов со старой кладкой. |
|  | Устройство перегородок из кирпича, а также из гипсошлаковых и других плит. |
|  | Разборка кирпичных сводов всех видов. |
|  | Расшивка швов ранее выложенной кладки. |
|  | Установка оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит. |
|  | Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. |
|  | Укладка стальных элементов и деталей в кладку. |
|  | Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покрытий. |
|  | Кладка стен и фундаментов из бутового камня под лопатку. |
|  | Ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов в существующих зданиях. |
|  | Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения. |
|  | Кладка конструкций из стеклоблоков. Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита. |
| Необходимые знания | Способы кладки стен средней сложности. |
|  | Способы кладки простых стен с одновременной облицовкой. |
|  | Способы кладки стен облегченных конструкций. |
|  | Способы кладки из стеклоблоков. |
|  | Армирование кирпичных стен и перегородок. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, трамбовки, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, приспособления для строповки, кувалда, молоток-кулачок, швабровка, опалубка, |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, бутовый камень, арматура, стеклоблоки, стеклопрофилит, сборные железобетонные элементы, гипсовые и гипсошлаковые плиты, |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 4 разряда |
| Трудовая функция |
| Наименование | Ремонт каменных конструкций каменщиком 5 разряда | Код | B/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ремонт каменных конструкций |
| Необходимые умения | Кладка под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен. |
|  | Кладка с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку. |
|  | Перекладка клинчатых перемычек с разборкой старой кладки. |
|  | Кладка колодцев переменного сечения и коллекторов круглого и шатрового сечения. |
|  | Кладка клинчатых перемычек. |
|  | Кладка стен облегчённых конструкций средней сложности и сложных. |
|  | Кладка стен средней сложности и сложных с одновременной облицовкой. |
|  | Фигурная тёска кирпича. |
|  | Кладка карнизов. |
|  | Кладка колонн прямоугольного сечения. |
| Необходимые знания | Способы кладки сложных стен |
|  | Способы кладки стен средней сложности и сложных. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, швабровка, шнуры, шаблоны, опалубка |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная кладка, арматура, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные мате- риалы, легкий бетон, бетонные, керамические, силикатобетонные и плиты из природного камня, стальные скобы, крюки, проволока |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 5 разряда |
| Трудовая функция |
| Наименование | Ремонт каменных конструкций каменщиком 6 разряда | Код | B/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Ремонт каменных конструкций |
| Необходимые умения | Кладка и реставрационный ремонт особо сложных каменных конструкций, сводов и арок (в том числе и с одновременной облицовкой). |
|  | Кладка колонн круглого и переменного сечения. |
| Необходимые знания | Способы кладки особо сложных конструкций, их возведения и раскружаливания. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, хорошая координация движения, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, швабровка, шнуры, шаблоны, опалубка |
|  | Предметы труда: Кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная кладка, арматура, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, легкий бетон, бетонные, керамические, силикатобетонные и плиты из природного камня, стальные скобы, крюки, проволока |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 6 разряда |
| Обобщенная трудовая функция: |
| Наименование | Монтаж каменных конструкций | Код | С | Уровень квалификации | 2-4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Каменщик |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 12680 (Каменщик). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: – рабочий 2 разряда - выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |
|  | Не моложе 18 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7113 | Камнетесы и обработчики камня |
|  | 7122 | Каменщики (по кирпичу и камню) и плиточники |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Каменщик (2-й разряд) |
|  |  | Каменщик (3-й разряд) |
|  |  | Каменщик (4-й разряд) |
|  |  | Камнетес (2-й разряд) |
|  |  | Камнетес (3-й разряд) |
|  |  | Камнетес (4-й разряд) |
| ОКНПО | 150301 | Каменщик |
| Трудовая функция |
| Наименование | Монтаж каменных конструкций каменщиком 2 разряда | Код | C/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Монтаж каменных конструкций |
| Необходимые умения | Пробивка гнёзд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. |
|  | Засыпка каналов или коробов порошкообразными материалами или минеральной ватой. |
|  | Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных и других грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки. |
| Необходимые знания | Основные виды стеновых материалов. |
|  | Виды стропов и захватных приспособлений. |
|  | Способы приготовления растворов. |
|  | Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов. |
|  | Способы пробивки гнёзд и отверстий в кладке. |
|  | Основные виды такелажной оснастки. |
|  | Правила перемещения и складирования грузов малой массы. |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |
|  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, угольник, строительный уровень, лоток, совок, шлямбур, кувалда, скарпель, лом, кирка, приспособления для строповки |
|  | Предметы труда: кирпичи, кладочные растворы, песок, минеральные вяжущие, вода, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие и рыхлые теплоизоляционные материалы |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 2 разряда |
| Трудовая функция |
| Наименование | Монтаж каменных конструкций каменщиком 3 разряда | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Монтаж каменных конструкций |
| Необходимые умения | Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и нишами. |
|  | Заполнение каркасных стен. |
|  | Устройство цементной стяжки. |
|  | Пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного инструмента. |
|  | Пробивка гнезд, борозд и отверстий механизированным инструментом. |
| Необходимые знания | Основные свойства стеновых материалов и растворов. |
|  | Способы расстелания растворов на стене, раскладка кирпича и забутки. |
|  | Основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений. |
|  | Требования к качеству кирпичной кладки и сборных железобетонных конструкций, монтируемых в каменных зданиях. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |
|  | Средства труда: Кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, трамбовки, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, приспособления для строповки, опалубка. |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, бутовый камень, рулонные гидроизоляционные материалы, битумные мастики |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 3 разряда |
| Трудовая функция |
| Наименование | Монтаж каменных конструкций каменщиком 4 разряда | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Монтаж каменных конструкций |
| Необходимые умения | Разборка кирпичных сводов всех видов. |
|  | Расшивка швов ранее выложенной кладки. |
|  | Монтаж асбестоцементных труб для мусоропровода. |
|  | Монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступеней. |
|  | Монтаж вентиляционных блоков. |
|  | Установка оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и плит. |
|  | Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. |
| Необходимые знания | Способы монтажа сборных элементов и деталей средней массы. |
|  | Способы строповки и крепления монтируемых элементов. |
|  | Армирование кирпичных стен и перегородок. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, трамбовки, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, приспособления для строповки, кувалда, молоток-кулачок, швабровка, опалубка, |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, бутовый камень, арматура, стеклоблоки, стеклопрофилит, сборные железобетонные элементы, гипсовые и гипсошлаковые плиты, |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 4 разряда |
| Обобщенная трудовая функция: |
| Наименование | Гидроизоляция каменных конструкций | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Каменщик |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 12680 (Каменщик). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3 разряд) 2. требования к стажу не менее одного года работы. |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |
|  | Не моложе 19 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7113 | Камнетесы и обработчики камня |
|  | 7122 | Каменщики (по кирпичу и камню) и плиточники |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Каменщик (3-й разряд) |
|  |  | Камнетес (3-й разряд) |
| ОКНПО | 150301 | Каменщик |
| Трудовая функция |
| Наименование | Гидроизоляция каменных конструкций каменщиком 3 разряда | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Гидроизоляция каменных конструкций |
| Необходимые умения | Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами. |
| Необходимые знания | Основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен. |
|  | Простые системы кладки и перевязки швов. |
|  | Правила работы пневматическим и электрифицированным инструментом. |
|  | Приемы кладки простых стен. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |
|  | Средства труда: Кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, трамбовки, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, приспособления для строповки, опалубка. |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, бутовый камень, рулонные гидроизоляционные материалы, битумные мастики |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 3 разряда |
| Обобщенная трудовая функция: |
| Наименование | Кладка стен с одновременной облицовкой | Код | E | Уровень квалификации | 4-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Каменщик |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 12680 (Каменщик). |
| Требования к опыту практической работы | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 4 разряда - не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов |
| Особые условия допуска к работе | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |
|  | Не моложе 19 лет |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |
|  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7113 | Камнетесы и обработчики камня |
|  | 7122 | Каменщики (по кирпичу и камню) и плиточники |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  | Каменщик (4-й разряд) |
|  |  | Каменщик (5-й разряд) |
|  |  | Каменщик (6-й разряд) |
|  |  | Камнетес (4-й разряд) |
|  |  | Камнетес (5-й разряд) |
|  |  | Камнетес (6-й разряд) |
| ОКНПО | 150301 | Каменщик |

| 3.5.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Кладка стен с одновременной облицовкой каменщиком 4 разряда | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Кладка стен с одновременной облицовкой |
| Необходимые умения | Кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки. |
|  | Кладка простых стен с одновременной облицовкой. |
|  | Кладка простых стен облегченных конструкций. |
|  | Устройство перегородок из кирпича, а также из гипсошлаковых и других плит. |
|  | Разборка кирпичных сводов всех видов. |
|  | Расшивка швов ранее выложенной кладки. |
|  | Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц. |
|  | Укладка стальных элементов и деталей в кладку. |
|  | Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и покрытий. |
|  | Кладка стен и фундаментов из бутового камня под лопатку. |
|  | Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения. |
|  | Кладка конструкций из стеклоблоков. Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита. |
| Необходимые знания | Способы кладки стен средней сложности. |
|  | Способы кладки простых стен с одновременной облицовкой. |
|  | Способы кладки стен облегченных конструкций. |
|  | Способы кладки из стеклоблоков. |
| Другие характеристики | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, трамбовки, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, приспособления для строповки, кувалда, молоток-кулачок, швабровка, опалубка, |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная и бутовая кладки, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, бутовый камень, арматура, стеклоблоки, стеклопрофилит, сборные железобетонные элементы, гипсовые и гипсошлаковые плиты, |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 4 разряда |

| 3.1.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Кладка стен с одновременной облицовкой каменщиком 5 разряда | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Кладка стен с одновременной облицовкой |
| Необходимые умения | Кладка под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен. |
|  | Кладка с одновременной облицовкой декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку. |
|  | Перекладка клинчатых перемычек с разборкой старой кладки. |
|  | Кладка колодцев переменного сечения и коллекторов круглого и шатрового сечения. |
|  | Кладка клинчатых перемычек. |
|  | Кладка стен облегчённых конструкций средней сложности и сложных. |
|  | Кладка стен средней сложности и сложных с одновременной облицовкой. |
|  | Фигурная тёска кирпича. |
|  | Кладка карнизов. |
|  | Кладка колонн прямоугольного сечения. |
| Необходимые знания | Способы кладки сложных стен |
|  | Способы кладки стен средней сложности и сложных с одновременной облицовкой |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, отбойный молоток, электромолоток, электросверлилка, швабровка, шнуры, шаблоны, опалубка |
|  | Предметы труда: кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная кладка, арматура, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные мате- риалы, легкий бетон, бетонные, керамические, силикатобетонные и плиты из природного камня, стальные скобы, крюки, проволока |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 5 разряда |

| 3.1.5. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Кладка стен с одновременной облицовкой каменщиком 6 разряда | Код | E/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Кладка стен с одновременной облицовкой |
| Необходимые умения | Кладка и реставрационный ремонт особо сложных каменных конструкций, сводов и арок (в том числе и с одновременной облицовкой). |
|  | Кладка колонн круглого и переменного сечения. |
| Необходимые знания | Способы кладки особо сложных конструкций, их возведения и раскружаливания. |
| Другие характеристики | Ответственность, самостоятельность, хорошая координация движения, владение техническими терминами, стремление к новым знаниям, умение работать в команде |
|  | Средства труда: кельма, растворная лопата, молоток-кирочка, расшивка, отвес, уровень, правило, шнур-причалка, порядовка, швабровка, шнуры, шаблоны, опалубка |
|  | Предметы труда: Кирпичи, мелкие блоки, кладочные растворы, кирпичная кладка, арматура, сыпучие, рыхлые и плитные теплоизоляционные материалы, легкий бетон, бетонные, керамические, силикатобетонные и плиты из природного камня, стальные скобы, крюки, проволока |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: Каменщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Каменщик 6 разряда |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| Ответственная организация – разработчик: |
| Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО») 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8. |
| (наименование организации) |
|  | Президент Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Воловик Михаил Валентинович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| Наименования организаций – разработчиков: |
| 1 | Национальное объединение строителей 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3 |
| 2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ») 195251, г.Санкт-Петербург, ул.Политехническая, д.29 |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |